## Slide 1
POINT D'AVANCEMENT & CHECKPOINT DU PROJET
Développement d'un Système Autonome de Détection et Diagnostic d'Anomalies (Edge AI & RAG)
Application à la maintenance prédictive des roulements à billes (Dataset CWRU)

## Slide 2
STAGE DE FIN D'ÉTUDES
1. Contexte Industrial & Objectifs du Projet
Problématique Industrielle
• Les pannes non planifiées de roulements sur moteurs critiques coûtent très cher.
• Le streaming continu de signaux bruts vers le Cloud pose des problèmes de coût de bande passante et de confidentialité.
• Besoin d'une solution autonome directement implantable au pied de la machine.
Objectifs Réalisés
• Déploiement Edge AI ultra-rapide (< 1 ms) pour une décision en temps réel.
• Extraction de 16 indicateurs physiques temporels et spectraux (FFT).
• Intégration d'un Assistant RAG d'explicabilité (Sentence-Transformers).
• Génération automatique de Rapports de Maintenance PDF.

## Slide 3
STAGE DE FIN D'ÉTUDES
2. Dataset CWRU & Simulation de Perturbations Réelles
Composition du Jeu de Données CWRU
• Roulement SKF 6205-2RS côté entraînement (Drive End).
• Vitesse de rotation : 1797 RPM (~29.95 Hz).
• Fréquence d'échantillonnage : 12 000 Hz.
• 10 Scénarios : 1 Normal + 9 Anomalies (Bague Interne BPFI, Bague Externe BPFO, Bille BSF avec 3 sévérités).
• 1 200 000 points temporels de vibrations.
Bruitage & Perturbations Hybrides
• Bruit Gaussien Blanc (SNR 12-15 dB) pour simuler l'environnement moteur.
• Dérive basse fréquence pour simuler l'échauffement thermique du capteur.
• Pertes de paquets / zéros (2%) pour simuler des micro-coupures IoT.
• Spikes impulsionnels pour simuler les parasites électriques d'usine.

## Slide 4
STAGE DE FIN D'ÉTUDES
3. Traitement du Signal & Extraction de Caractéristiques
Découpage en Fenêtres & 16 Indicateurs Physiques
• Fenêtrage glissant de 1024 points (~85 ms) avec 50% de chevauchement (2320 fenêtres d'apprentissage).
• 12 Indicateurs Temporels & Statistiques : Moyenne, RMS, Variance, Min, Max, Peak-to-Peak, Énergie, Skewness, Kurtosis (chocs), Crest Factor, Impulse Factor.
• 4 Indicateurs Fréquentiels FFT : Énergie Spectrale, Fréquence Dominante (Hz), Centre de Gravité Spectral (Centroid), Étalement Spectral.
• Standardisation StandardScaler (μ=0, σ=1) pour équilibrer les échelles de grandeurs.

## Slide 5
STAGE DE FIN D'ÉTUDES
4. Benchmark des Modèles IA & Modèle Vainqueur
Résultats du Benchmark d'Inférence Edge AI
• Gradient Boosting (Gagnant) : Latence 0.22 ms | Taille 30.6 KB | F1-Score 97.8% 🏆
• 1D-CNN Compact PyTorch : Latence 0.54 ms | Taille 11.3 KB | F1-Score 96.7%
• Random Forest Légers : Latence 1.22 ms | Taille 20.1 KB | F1-Score 99.4%
• Autoencodeur PyTorch : Latence 0.85 ms | Taille 15.2 KB | F1-Score 92.1%
• Isolation Forest : Latence 1.21 ms | Taille 573.3 KB | F1-Score 94.7%
• Conclusion : Le Gradient Boosting offre le meilleur compromis Vitesse/Taille/Précision pour le Raspberry Pi.

## Slide 6
STAGE DE FIN D'ÉTUDES
5. Explicabilité XAI & Agent IA RAG Maintenance
Explicabilité XAI (Feature Importance)
• Calcul en direct des contributions de chaque caractéristique physique.
• Visualisation sur le Dashboard (ex: 44.5% Kurtosis, 28.2% FFT, 14.8% RMS).
• Prouve au technicien la cause physique exacte de la prédiction.
Agent RAG (Sentence-Transformers)
• Indexation sémantique de 11 documents de référence (D1 à D11).
• Synthèse automatique d'un Plan d'Action de Maintenance.
• Gestion des salutations et des questions techniques ouvertes du technicien.
• Procédure de réparation détaillée étape par étape (Sécurité LOTO, graissage, chauffe par induction).

## Slide 7
STAGE DE FIN D'ÉTUDES
6. Architecture Logicielle & Interface Web (Dashboard)
Backend API (FastAPI)
• FastAPI asynchrone ultra-rapide.
• Endpoints : /api/predict/simulate, /api/signal/sample, /api/chat, /api/report/pdf.
• Calcul du spectre FFT en direct (0-500 Hz).
Frontend Dashboard (React + Vite)
• Interface web moderne sombre type Salle de Contrôle Usine 4.0.
• Graphique du signal vibratoire temporel en temps réel.
• Graphique d'Analyse Spectrale FFT avec pics BPFI/BPFO/BSF.
• Barres de progression XAI & Chatbot RAG interactif.

## Slide 8
STAGE DE FIN D'ÉTUDES
7. Génération Automatique de Rapports PDF
Rapport de Diagnostic de Maintenance Officiel
• Module de génération PDF développé avec ReportLab (api/report_generator.py).
• Téléchargement en 1 clic depuis le Dashboard React (Bouton PDF Rapport).
• Contenu du rapport : Horodatage précis, métriques du modèle Gradient Boosting, score de confiance, explication physique RAG et tableau encadré des consignes de sécurité LOTO et de maintenance préventive.

## Slide 9
STAGE DE FIN D'ÉTUDES
8. État d'Avancement & Prochaine Étape (Matériel Réel)
Ce qui est 100% Terminé (Logiciel & IA)
• Prétraitement et fenêtrage des données CWRU.
• Entraînement et benchmark des 5 modèles IA.
• Système RAG et explicabilité XAI.
• API FastAPI, Dashboard React et Rapports PDF.
Prochaine Étape (Connexion Matérielle)
• Raccordement physique de l'accéléromètre (ADXL335 / MPU6050).
• Connexion du convertisseur ADC (ADS1115) au Raspberry Pi.
• Déploiement de l'API sur le Raspberry Pi OS 64-bit pour validation sur banc de test.

## Slide 10
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Avez-vous des questions ou des remarques sur cet avancement ?