## Slide 1
03
Données CWRU, 4 Classes & Gestion du Déséquilibre
1,2 M
points vibratoires · 12 kHz
4 Classes Physiques : • Normal (Machine saine) • Bague interne (BPFI - 162.2 Hz) • Bague externe (BPFO - 107.4 Hz) • Élément roulant (BSF - 47.1 Hz) 2 330 fenêtres extraites de 1024 points (FFT + 16 features).
⚠️ PROBLÉMATIQUE
Déséquilibre des Classes
En milieu industriel réel : • La machine est saine > 95% du temps. • Les pannes sont critiques mais rares. • Les données de défauts sont minoritaires. ❌ Risque majeur : Un modèle standard apprendrait à prédire toujours 'Sain' avec 95% d'accuracy trompeuse tout en ignorant la panne fatale !
✅ SOLUTIONS APPLIQUÉES
Équilibrage & Robustesse
1. Fenêtrage glissant avec overlap 50% : Multiplication des fenêtres de 1024 points (stride 512) sur les signaux de pannes. 2. Split Stratifié (80% / 10% / 10%) : Préservation stricte du ratio de chaque classe dans Train, Validation et Test. 3. Data Augmentation Hybride : Injection de bruit gaussien et dérives pour enrichir les pannes. 4. Évaluation par F1-Score (100%) : Métrique insensible au déséquilibre (vs simple Accuracy).
EDGE AI · MAINTENANCE PRÉDICTIVE IoT
03