## Slide 1
EDGE AI & MAINTENANCE PRÉDICTIVE IoT
Surveillance Intelligente et Détection d'Anomalies sur Roulements Industriels
TinyML sur ESP32 · Gradient Boosting · Explicabilité XAI · Agent RAG · Dashboard Temps Réel
Étudiant
Soutenance Stage PFE
Établissement
ESPRIM - Monastir
Encadrante
Mme Amina Rouis
Spécialité
Edge AI & IoT

## Slide 2
1. Contexte & Problématique Industrielle
Transition de la maintenance corrective vers la maintenance prédictive 4.0
❌ Approches Conventionnelles
• Pannes de roulements non planifiées (arrêts d'usines).
• Maintenance corrective coûteuse (jusqu'à 10x plus cher).
• Envoi massif des données brutes vers le Cloud :
- Latence réseau inacceptable (> 500 ms).
- Coûts de bande passante et stockage prohibitifs.
- Dépendance totale à la connexion Internet.
✅ Solution Développée : Edge AI & IoT
• Traitement directement sur le nœud embarqué (Edge).
• Inférence locale en ultra-basse latence (< 2 ms).
• TinyML sur microcontrôleur ESP32 à coût dérisoire.
• Coupure de sécurité automatique via actionneur MOSFET.
• Explicabilité (XAI) pour assister les techniciens de terrain.
• Agent RAG pour le diagnostic assisté par base documentaire.
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
2 / 12

## Slide 3
2. Architecture Globale du Système
Une chaîne complète intégrée de bout en bout
NIVEAU 1 : CAPTEURS & EDGE
Accéléromètre MPU-6050 (12 kHz) DOIT ESP32 DevKit V1 Extraction 16 features FFT en local TinyML C++ embarqué (0.02 ms) Actionneur coupure MOSFET (GPIO 23) Écran OLED SSD1306 (128x64)
NIVEAU 2 : PASSERELLE & ANALYSE
Serveur Edge Python / Raspberry Pi Modèles Gradient Boosting & XGBoost Benchmark comparatif 5 architectures Explicabilité XAI (TreeSHAP) Protocole IoT MQTT & Télémétrie JSON
NIVEAU 3 : SUPERVISION & IA
API REST FastAPI haute performance Agent RAG (MiniLM-L12 multilingue) Base de connaissances (16 docs ISO) Dashboard Web interactif (React 19) Génération de rapports PDF officiels
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
3 / 12

## Slide 4
3. Prétraitement du Signal & Extraction des Caractéristiques
Du signal brut vibratoire aux signatures physiques de défaillance
📊 Dataset de Référence CWRU
• 1 200 000 points d'accélération.
• Fréquence d'échantillonnage : 12 kHz.
• 4 classes : Sain, Bague Interne (BPFI),
Bague Externe (BPFO), Bille (BSF).
• Fenêtrage glissant : 1024 points (50% recouvrement).
• 2 330 fenêtres extraites et normalisées (StandardScaler).
⚡ Les 16 Features Statistiques & Fréquentielles (FFT)
• Domaine Temporel : RMS, Variance, Écart-Type, Moyenne, Facteur de Crête, Kurtosis, Skewness, Min, Max, Peak-to-Peak, Énergie carrée.
• Domaine Fréquentiel : Énergie spectrale FFT, Fréquence dominante, Corrélations avec les fréquences caractéristiques de défaut (BPFO=107.4Hz, BPFI=162.2Hz, BSF=47.1Hz).
Réduction de dimension : 1024 points bruts ➔ 16 variables clés ultra-légères
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
4 / 12

## Slide 5
4. Benchmark Comparatif des Modèles IA Edge
Évaluation rigoureuse sur banc d'essai (Précision vs Ressources)
Modèle IA
F1-Score (Propre)
F1-Score (Bruité)
Latence (ms)
Taille Modèle
Empreinte RAM
Gradient Boosting
100 %
100 % (après opt.)
1.08 ms
26.3 Ko
Faible
Random Forest
100 %
99.6 %
1.23 ms
20.1 Ko
Très faible
LightGBM
100 %
100 %
1.54 ms
23.4 Ko
Modérée
Autoencodeur (PyTorch)
99.5 %
94.0 %
0.19 ms
4.6 Ko
1.0 Mo
1D-CNN Compact
100 %
90.7 %
0.54 ms
11.3 Ko
0.24 Mo
Isolation Forest
100 %
94.5 %
1.14 ms
573 Ko
0.97 Mo
🎯 Choix d'implémentation : Le Gradient Boosting offre le compromis parfait entre précision (100%), compacité (26 Ko) et facilité de transpilation en C++ pur pour microcontrôleur.
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
5 / 12

## Slide 6
5. Explicabilité de l'IA (XAI) pour la Décision Industrielle
Rendre transparentes et justifiables les prédictions pour les opérateurs
🔍 Approche TreeSHAP & Attribution
L'algorithme SHAP calcule la contribution marginale de chaque caractéristique sur la décision finale : 1. Kurtosis : Indicateur n°1 de choc mécanique (explique > 55% de la prédiction de panne). 2. RMS : Indique la sévérité énergétique de la vibration. 3. Pics Spectraux FFT : Confirment la cinématique interne du défaut.
⚙️ Diagnostic Physique Associé
• BPFO (107.4 Hz) : Fissure sur bague externe.
• BPFI (162.2 Hz) : Écaillage sur bague interne.
• BSF (47.1 Hz) : Dégradation d'une bille de roulement.
• Kurtosis > 4.5 & RMS > 0.18g : Alarme rouge critique.
• Indice de Santé (HI) calculé en continu de 0% à 100%.
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
6 / 12

## Slide 7
6. Déploiement Matériel TinyML sur ESP32
Prototype autonome 100% temps réel et sans connexion Cloud
Microcontrôleur DOIT ESP32
Xtensa Dual-Core 240 MHz Flash 4 Mo / SRAM 520 Ko Traitement local sans serveur
Capteur MPU-6050 (GY-521)
Accéléromètre 3 axes (I2C) SDA: GPIO 21 / SCL: GPIO 22 Échantillonnage haute cadence
Écran OLED SSD1306
Affichage 128x64 pixels Jauge de santé dynamique Affichage RMS & Kurtosis
Module Coupure MOSFET IRF520
Commande sur GPIO 23 Coupure d'urgence moteur (LOTO) Sécurité machine proactive
⚡ Modèle C++ pur transpilé (model_tinyml.h) : 30 arbres de décision exécutés en seulement 0.02 ms !
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
7 / 12

## Slide 8
7. Agent IA / RAG & Assistant de Maintenance
Génération Augmentée par Récupération basée sur 16 documents techniques
📚 Base Documentaire Technique
• 16 documents normatifs et scientifiques indexés :
- Norme ISO 10816 (seuils de sévérité vibratoire).
- Fiches techniques cinématiques des roulements SKF.
- Guides de traitement du signal et détection de pannes.
• Modèle d'embedding multilingue performant :
sentence-transformers (MiniLM-L12).
• Index vectoriel optimisé avec similarité cosinus.
🤖 Fonctionnalités de l'Agent
• Chat interactif pour assister le technicien.
• Analyse sémantique de la requête et contexte de panne.
• Récupération précise des extraits documentaires pertinents.
• Génération automatique d'un rapport officiel de diagnostic (PDF / Markdown).
• Recommandations d'actions de maintenance corrective ciblées.
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
8 / 12

## Slide 9
8. Dashboard Web Industriel & API REST
Interface de supervision temps réel moderne et réactive
FastAPI Backend (Port 8000)
• Endpoints REST haute performance. • Streaming télémétrique temps réel. • Documentation interactive OpenAPI / Swagger.
Interface React 19 / Vite (Port 5173)
• Graphiques vibratoires interactifs (Recharts). • Spectre FFT avec pics cinématiques en direct. • Jauge de santé machine et historique temporel.
Streaming IoT & Alertes
• Communication MQTT / Émulation bus local. • Déclenchement d'alarmes sonores et visuelles. • Bouton d'export PDF du rapport en 1 clic.
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
9 / 12

## Slide 10
9. Validation & Résultats des Tests
Un projet robuste, reproductible et validé à 100%
✅ Étape 1 : Préparation Dataset
Génération et split stratifié des signaux CWRU
100% VALIDÉ
✅ Étape 2 : Extraction 16 Features
Calcul FFT, descripteurs temporels & scaler
100% VALIDÉ
✅ Étape 3 : Entraînement 5 Modèles
Validation croisée & sauvegarde des poids IA
100% VALIDÉ
✅ Étape 4 : Benchmark Edge & XAI
Mesure latence, RAM, TreeSHAP & profiler
100% VALIDÉ
✅ Étape 5 : Agent RAG & Diagnostic
Indexation vectorielle et génération de rapport
100% VALIDÉ
✅ Étape 6 : Firmware ESP32 TinyML
Inférence locale en C++, scanner I2C & OLED
100% VALIDÉ
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
10 / 12

## Slide 11
10. Bilan du Stage & Perspectives d'Évolution
Compétences acquises et ouvertures pour le futur
🎓 Compétences Acquises & Apports
• Maîtrise de la chaîne complète Edge AI industrielle.
• Traitement du signal vibratoire (FFT, filtrage, kurtosis).
• Programmation bas-niveau en C++ embarqué (TinyML ESP32).
• Développement Fullstack moderne (FastAPI, React 19).
• Conception d'agents IA spécialisés avec architecture RAG.
• Rigueur méthodologique, documentation et gestion de projet.
🚀 Perspectives d'Évolution
• Déploiement multi-capteurs (acoustique + température + courant).
• Intégration de la prédiction de Durée de Vie Résiduelle (RUL).
• Déploiement en usine avec bus industriel (Modbus TCP / OPC-UA).
• Optimisation matérielle via quantification INT8 avancée.
• Valorisation académique sous forme de publication scientifique.
Soutenance de Stage PFE — Edge AI & IoT Predictive Maintenance — ESPRIM 2026
11 / 12

## Slide 12
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Place aux Questions & Échanges avec la Professeure
Démonstration interactive en direct prête à être présentée : Dashboard Web (localhost:5173) · API REST (localhost:8000) · Prototype ESP32